## Slide 1
研究背景
高速飞行器表面在加工后或飞行过程中由于不同原因呈现粗糙状态，如被动控制引入的表面涂层、粗糙元，因气动热导致的表面烧蚀等。而粗糙壁的湍流场与光滑壁差异显著，准确解析高超声速粗糙壁湍流对飞行器的气动力、热防护设计至关重要。
目前的模拟手段：DNS和LES依赖于浸没边界等方法的发展，且计算量大；传统壁面模化方法暂无统一的体积力模型，需对不同粗糙元模型进行调整；基于常规神经网络方法（如FNN）的模型，除前期需要输入大量的数据外，存在泛化能力瓶颈。
近年来AI4Science领域中与生成式人工智能结合的研究日益增多，后者在解决泛化能力瓶颈方面有望实现突破。本项目提出通过在生成式人工智能中嵌套粗糙壁面拓扑结构信息，构建壁面对来流的物理反馈模型，发展针对高速粗糙壁湍流的简化模拟方法。
基于生成式阻抗模型的高超声速粗糙壁湍流模拟方法研究

## Slide 2
研究目标：提取各项异性粗糙壁的有效几何表征参数，构建代表粗糙壁拓扑结构的图网络。
研究内容：
基于连续型粗糙元函数生成各向异性分布粗糙壁，开展高精度数值模拟，获取流动数据。
利用孔隙网络建模方法，构建粗糙壁的孔隙网络模型，提取湍流来流条件下粗糙壁所对应的孔隙和孔喉等要素，基于流动数据反复迭代以确保模型精度。
将粗糙壁面的孔隙网络模型抽象表达为包含粗糙元拓扑结构信息的图网络，作为后续内容中生成式节点阻抗模型的框架。
主要创新点：规避精确复现几何外形所需的庞大计算量，利用孔隙网络建模和图网络构建粗糙壁近壁面几何-流动关系模型。
关键问题：湍流来流条件下粗糙壁的孔隙与孔喉的准确定义与模型构建。
研究内容一

## Slide 3
研究目标：结合Transformer框架，构建具有泛化能力的粗糙壁节点阻抗，作为壁面对流动的响应模型。
研究内容：
将研究内容一中所形成的粗糙壁图网络嵌入Transformer框架之中。
基于流动数据及所构建的框架，训练并生成构建广义节点阻抗，作为i)对湍流来流的响应模型（密度、速度、温度和压力等）ii）根据湍流来流预测当地剪切力和热流。
对所构建的生成式阻抗模型进行优化和迭代，系统性评估其泛化能力。
主要创新点：基于Transformer框架，构建广义生成式节点阻抗，提升模型泛化能力。
关键问题：图神经网络的节点和边信息在Transformer中的角色：作为token输入/基本骨架/二者兼有
研究内容二

## Slide 4
研究目标：基于时域阻抗边界条件形成高超声速粗糙壁湍流简化模拟方法。
研究内容：
基于研究内容二所形成的阻抗模型，结合时域阻抗边界条件，形成高超声速粗糙壁湍流简化模拟方法。
获取实际粗糙壁外形和试验数据（需要联系外协单位），利用所形成的简化模拟方法进行数值模拟，验证并优化模型与模拟方法。改变工况并开展数值模拟，形成数据集。
基于前述内容所产生的数据，探究粗糙壁流动中近壁面湍流的局部高温成因及其与近壁面复杂波系的关联。（流动控制？）
主要创新点：基于生成式阻抗的简化模拟方法。
关键问题：时域阻抗边界条件中广义生成式阻抗模型的因果性和真实性。
研究内容三